Произведено ОАО « Заводоуковский машиностроительный завод »

Лыжный скрепер,

формирует лыжную трассу для конькового и классического хода

Паспорт

г. Заводоуковск

8

Содержание

- Введение

- Описание и работа изделия

- Регулировки скрепера

- Техническое обслуживание

- Меры безопасности

- Хранение

- Транспортирование

- Гарантийные обязательства

1

- Введение

Настоящий паспорт распространяется на изделие лыжный скрепер прицепной для подготовки лыжной трассы для классического и конькового хода (П-566/ШП)

- Описание и работа изделия

  - Назначение изделия

Лыжный скрепер предназначен для создания классической и коньковой  лыжни.

  - Технические характеристики

Размеры скрепера:

Ширина ……………………………………………………………...... 1070 мм

Длина ………………………………………………………………......2800 мм

расстояние между лыжнями по осям лыжни…………………….......240 мм

глубина лыжни……………………………………………………..….45 мм

ширина в нижней части направляющих лыжни……………………..53 мм

ширина в верхней части направляющих лыжни…………………….128 мм

Масса…………………………………………….……………………..130 кг

  - Комплект обязательной поставки

В комплект обязательной поставки входит:

- скрепер…………………………………………..…………...1

- паспорт…………………………………….......................…..1

  - Устройство

Скрепер прицепной для нарезки лыжни состоит из следующих основных частей: рама – 1, скребок – 2, корыто с резцами – 3, корыто выравнивающее-4, рычаг выравнивателя –5, рычаг скребка –6, дышло –7.

2

7

Сведения о приёмке.

Скрепер прицепной для лыжных трасс, соответствует требованиям чертежа П-566/ШП и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК		Представитель ОТК

/ ( 			 )

(подпись)		   (ФИО)

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Покупатель___________________________________________________

Скрепер прицепной для нарезки лыжни

Дата выпуска__________________________________________________

Дата продажи__________________________________________________

Печать предприятия-изготовителя_________________________________

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Гарантийный талон

Скрепер прицепной для нарезки лыжни

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Печать предприятия-изготовителя_________________________________

6

  - Описание

Скрепер обладает универсальной конструкцией, которая прошла проверку в различных снеговых условиях. Скрепер обеспечивает формирование трассы для конькового хода при глубине снежного покрова 5см, формирует полноценную лыжню при глубине снежно покрова в уплотненном состоянии от 8см, способен нарезать лыжню и при меньшей глубине снежно покрова, при приведение конструкции в надлежащее положение с небольшой потерей в качестве лыжни, способен подготовить качественную лыжную при любом типе снежного покрова (гололед, твердый укатанный снег, рыхлый  и свежий снег). Покрытие скрепера: эмаль, эпоксидная краска ИНЕРТА 165 (красная и чёрная), которая наносится на стальные поверхности, подверженные атмосферным нагрузкам и значительным механическим нагрузкам. В конструкции использованы наиболее удачные решения разных резаков и собраны в одном изделии:

- шарнирные соединения позволяют настраивать скрепер из положения нарезки лыжни классического хода в положение для свободного хода, не отцепляя от снегохода,

- множественные регулировки позволяют быстро настроить лыжный скрепер в соответствии с поверхностью лыжной трассы

- скрепер предназначен для работы на любой глубине снежного покрова обеспечивая эффективное уплотнение,

- способен подготовить трассу при сильном обледенении или жестком уплотнении в морозную погоду,

- жесткое дышло и направляющие устойчиво держат скрепер даже на наклонной поверхности обеспечивая непрерывную и ровную лыжню с плавными линиями на поворотах,

3

- регулировка высоты установки дышла, позволяет использовать его с разными снегоходами,

- трапециевидная форма лыжни позволяет лыжнику лучше проходить повороты, не выходя из лыжни.

- Регулировки скрепера

Регулировки производить только во время остановки при выключенном двигателе транспортного средства.

- Болтовое соединение дышла (7) с рамой (1) позволяет регулировать высоту прицепления к снегоходу.

- Для нарезания лыжни классического хода опустить корыто с резцами (3) в нижнее положение и закрепить. Выравнивающее корыто (4) поднять в верхнее положение путём откидывания рычага выравнивателя (5) в сторону движения.

- Для накатки лыжни свободного хода корыто с резцами (3) поднять в верхнее положение и закрепить. Выравнивающее корыто (4) отустить в нижнее положение путём откидывания рычага выравнивателя (5) в сторону противоположную движения.

- Скребок (2) регулировать в зависимости от толщины снежного покрова рычагом скребка (6).

- Меры безопасности

- При распаковке изделия соблюдать осторожность. Гвозди из упаковки извлекать при помощи гвоздодёра, удалённые гвозди собирать, металлическую ленту стричь ножницами.

- Изделие прицеплять только к исправному прицепному устройству транспортного средства.

- Запрещается находиться на изделии во время его движения.

- Техническое обслуживание

Техническое обслуживание выполняется владельцами самостоятельно и не требует специальных инструментов или знаний.

Перед первой работой скрепера в году необходимо смазать шарнирное соединение рычага выравнивателя с рамой через маслёнку смазкой

4

(солидол Ж ГОСТ 1033-79, литол-24 ГОСТ 21150-87 или другие, обеспечивающие работоспособность подвижного соединения).

Перед каждой работой скрепера проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения.

- Хранение

Хранение скрепера прицепного для нарезки лыжни осуществляется в отапливаемых и не отапливаемых помещениях с умеренной влажностью. Допускается хранение на открытом воздухе под навесом.

- Транспортирование

Транспортирование скрепера осуществляется всеми видами транспорта без ограничения расстояния при следующих значениях климатических факторов:

- температура окружающей среды от минус 50ْ С до плюс 45ْ С;

- относительная влажность воздуха 80% при температуре окружающей среды плюс 20ْ С; или при более низких температурах без концентрации влаги;

- допускается транспортирование скрепера в полуразобранном виде.

- Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует нормальную работу скрепера при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, установленных настоящим паспортом в течении 12 (?? Может побольше напишем) месяцев с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

5